#### СОНАР - 02

##### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией приобретенного Вами изделия

«Сонар» (далее по тексту – «изделие») внимательно

ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации,

которое входит в комплект поставки.

Соблюдение приведенных в руководстве  правил,

ограничений и указаний продлит срок службы изделия и

позволит использовать его наиболее эффективно.

Внимание!

Не рекомендуется пользователю находиться длительное

время на расстоянии ближе чем 2,5 м от работающего

изделия

# 1 Описание и работа изделия

### 1.1  Назначение изделия

### Изделие предназначено для отпугивания грызунов в

### складских помещениях, зернохранилищах, на морских и

### речных судаx, а также в бытовых помещениях.

### Отпугивающее воздействие осуществляется путем излучения

### изделием колебаний ультразвуковой частоты.

### Для предупреждения эффекта привыкания грызунов к

### ультразвуковому излучению в изделии предусмотрено

### автоматическое изменение частоты с максимумами на

### частотах, наиболее эффективно воздействующих на

### грызунов.

Изделие должно эксплуатироваться при следующих

климатических условиях:

- интервал рабочих температур  от минус 10 до 40 OC;

- относительная влажность воздуха  до 98% (при  t = 25OC).

### Изделие не вызывает помех и сбоев в работе

### телевизионных и радиосистем, в датчиках противопожарной

### сигнализации и  в  любой другой радиоаппаратуре.

### 1.2 Технические характеристики

| - диапазон рабочих частот, кГц | 12,5...125 |
| --- | --- |
| - диаграмма направленности излучаемого сигнала | круговая; |
| - уровень звукового давления на основной частоте 20 кГц на расстоянии 2 м от излучателя, дБ, не менее | 90 |
| – напряжение питания постоянного тока, В (от промышленной сети 220В переменного тока частотой 50 Гц через поставлямый в комплекте внешний сетевой адаптер или от любого другого источника постоянного тока соответствующего напряжения и мощности) | 12(1,2; |
| - потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5; |
| - габаритные размеры , мм, не более | 92х92х70 |
| - масса (без адаптера питания), кг, не более | 0,3 |

### 1.3 Комплектность

### Изделие может поставляться в двух вариантах комплектации:

| Наименование | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Сонар–02 ТУ 3468-004-07614981-2002 | 1 шт. | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | 1 шт. |
| Потребительская тара | 1 шт. | 1 шт. |
| Внешний сетевой адаптер питания | 1 шт. | – |
| Шнур для подключения к внешнему источнику питания | – | 1 шт. |

### Вариант комплектации оговаривается при заказе

Рисунок 1

### 1.4 Устройство изделия

### Внешний вид изделия приведен на рисунке 1. На

### передней панели расположен ультразвуковой

### излучатель (1), закрытый металлической сеткой. На одной

### из боковых сторон расположено гнездо (2), к которому

### подключаются внешний сетевой адаптер (Вариант

### комплектации 1) или шнур для подключения к внешнему

### источнику питания постоянного тока (Вариант 2).

### На противоположной стороне расположен  переключатель

### режимов работы изделия («Непрерывный», «Дежурный») (3)

### и светодиод «Сеть» (4). На задней стенке расположены

### две петли крепления.

# 2 Использование по назначению

## 2.1 Подготовка изделия к работе

Перед использованием изделия ознакомьтесь с

настоящим руководством по эксплуатации.

Внимание! После транспортирования или хранения

изделия при низких температурах требуется выдержать

изделие перед эксплуатацией в нормальных климатических

условиях не менее 2 часов.

Проверьте соответствие питания изделия величине

напряжения Вашей питающей сети или внешнего

источника питания постоянного тока.

Установите изделие на объекте, руководствуясь

нижеприведенными рекомендациями.

К гнезду (2) рисунок1, расположенному на боковой

стороне корпуса изделия, подключите штекер адаптера

питания. Включите адаптер в сеть 220 В переменного тока

частотой 50 Гц.

При использовании шнура для подключения к

внешнему источнику питания постоянного тока штекер

шнура необходимо подключить к гнезду (2) рисунок1,

а концы проводов шнура – к клеммам внешнего

источника, соблюдая полярность: красный – к «+»,

черный – к «-».

Для самостоятельного изготовления шнура, в случае

недостаточной длины шнура, поставляемого в комплекте,

используйте схему,  изображенную на рисунке 2.

Рисунок 2

После подключения изделия к источнику питания

должен засветиться индикатор «Сеть». О том, что изделие

функционирует, свидетельствует характерный звук

вибрации излучателя, слышимый в непосредственной

близости от изделия (на расстоянии 0,3 – 0,5 м).

2.2 Рекомендации по установке изделия.

2.2.1 При установке изделия на объекте следует

руководствоваться следующими факторами:

– ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых

материалов и покрытий (дерево, бетон, стекло и т.д.)

и сильно поглощаются мягкими материалами (ковровые

покрытия, шторы, продукция, хранимая в мешках и т.д.);

–  объем помещения заполняется ультразвуковым

излучением за счет многократного отражения

от твердых поверхностей;

– сквозь стены, перегородки, стекла ультразвук

не проникает.

2.2.2  В помещениях, имеющих сплошные

перегородки, изделие следует располагать выше

перегородок с наклоном (см. рисунок 3).

2.2.3  В помещениях максимально заполненных

складируемой продукцией с площадью до 500 кв.м

рекомендуется устанавливать 5…6 изделий и

размещать их следует на разных уровнях таким

образом, чтобы обеспечить максимально–эффективное

отражение ультразвука от пола, стен, потолка.

Рисунок 3

2.2.4  В помещениях с высокими потолками (более 3 м)

и относительно свободной от складируемой

продукции площадью достаточно 2-3 изделий на 500 кв.м.

2.2.5  Место установки изделия не должно быть

загорожено различными предметами и должно

обеспечивать свободное пространство перед излучателем

не менее 2…3 метров.

2.2.6 Изделие следует располагать дальше от

источников тепла, также необходимо предохранять

его от попадания прямого солнечного света.

2.2.7 В складских и производственных помещениях

рекомендуется устанавливать изделие поверх

складируемых материалов.

2.2.8 Продукцию, хранящуюся в картонной и

мешковой таре, рекомендуется укладывать на поддоны

с высотой от пола не менее 0,2…0,3 м. По периметру

помещения вдоль стен также необходимо обеспечить

свободное пространство не менее 0,2…0,3 м.

2.3 Порядок работы

Изделие, после установки на объекте должно

находиться во включенном состоянии на протяжении

3…4  недель (режим работы «Непрерывный»),

после чего переключатель режима работы следует

перевести в положение «Дежурный».

Через 2…3 недели работы изделия в режиме

«Дежурный», его можно отключить совсем, и

включать для профилактики  на ночь 1…2 раза в

неделю в режиме  «Непрерывный».

Примечание — В первые две недели при работе

изделия может наблюдаться повышенная активность

грызунов, связанная с дискомфортом, вызванным

воздействием ультразвука.

Примечание — Учитывая, что грызуны ведут

в основном ночной образ жизни, рекомендуется

в помещениях, где днем постоянно находятся

люди включать изделие только на ночь.

# 3 Техническое обслуживание

По мере загрязнения изделия в процессе эксплуатации

следует проводить очистку внешней стороны корпуса,

не допуская попадания влаги вовнутрь. Перед

использованием изделия после влажной очистки

следует дождаться его полного высыхания.

В сильно запыленных помещениях (зернопереработка

и прочее) необходимо 2 раза в месяц производить очистку

изделия от скопившейся пыли при помощи пылесоса со

стороны сетки.

По мере эксплуатации изделия проверяйте целостность

провода адаптера или шнура для подключения к внешнему

источнику питания.

При работе и техническом обслуживании изделия

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

– запрещается проводить техническое обслуживание

при работе изделия;

– запрещается эксплуатация изделия, имеющего

механические повреждения корпуса или проводов

адаптера или самого изделия.

# 4 Ремонт изделия

Для ремонта неисправного изделия необходимо

обращаться в мастерскую завода – изготовителя по адресу:

607232, Россия, г. Арзамас Нижегородской области,

ул. Победы, д.9, ОАО «Рикор Электроникс».

При отправке изделия в адрес мастерской завода–

изготовителя упаковка должна исключать возможность

механического повреждения его при транспортировке

К изделию должен быть приложен точный почтовый

адрес отправителя.

# 5 Транспортирование и хранение

Изделие в транспортной таре может транспортиро-

ваться транспортироваться автомобильным или

железнодорожным транспортом в крытых вагонах

или контейнерах, авиационным транспортом в

герметизированных отсеках.

Размещение и крепление транспортной тары с

упакованными изделиями в транспортных средствах

должны обеспечивать ее устойчивое положение и

не допускать перемещения во время транспортирования.

При транспортировке должна быть обеспечена защита

транспортной тары с упакованными изделиями от

непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Условия транспортирования:

- температура окружающей среды от минус 60 до 50(С;

- пиковые ударные ускорения до 150 м/с2 (15 g) при

длительности действия ударного ускорения 10-15 мс.

При погрузке и транспортировке должны строго

выполняться требования предупредительных надписей

на упаковке.

При  транспортировке на значительные расстояния

изделие должно быть упаковано в тару, предотвращающую

негативное воздействие внешних факторов.

Изделия хранят в упаковке в закрытых или других

помещениях с естественной вентиляцией. Температура

хранения от  минус 60 до  40 (С.

# 6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия

требованиям технических условий ТУ 3468-035-07614981-

2002 при соблюдении условий эксплуатации, хранения

и транспортирования, указанных в эксплуатационных

документах.

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня

продажи.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев с момента

изготовления.

Вышедшие из строя в течение гарантийного срока

эксплуатации изделия подлежат замене или ремонту

силами поставщика (предприятия-изготовителя или

организаций, осуществляющих комплексное обслуживание)

за счет средств поставщика по предъявлении настоящего

руководства с проставленными датой выпуска, датой

продажи и штампом ОТК.

Потребитель лишается права на гарантийное

обслуживание в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;

- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования

и хранения;

- при наличии механических повреждений наружных

деталей изделия после ввода его в эксплуатацию;

- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя.

Ремонт и обслуживание изделия с истекшим

гарантийным сроком осуществляется за счет средств

потребителя по отдельным договорам между поставщиком

и потребителем.

Срок службы изделия — 8 лет.

### 7 Свидетельство о приемке

«Сонар–02» заводской № ____________________ на

основании осмотра и проведенных испытаний признан

годным для эксплуатации.

Изделие соответствует требованиям технических

условий ТУ 3468–035–07614981-2002.

Представитель ОТК

завода–изготовителя

____________________________

# (подпись и штамп ОТК)

Действителен  по заполнении

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(Заполняет завод-изготовитель)

Сонар–02  ТУ 3468-035-07614981-2002,

Заводской номер ____________

Дата выпуска __________________

Представитель ОТК

завода-изготовителя ___________________________

(подпись и штамп ОТК)

Сертификат № РОСС RU.ME67.H00684

Срок действия сертификата: с 22.04.2010  по  21.04.2013 г.

Адрес для предъявления претензий по качеству:

# 607232, РОССИЯ,  Нижегородская обл., г. Арзамас,

ул. Победы, д.9, ОАО " Рикор Электроникс“.

(Заполняет торговое предприятие)

# Дата продажи______________                      Продавец__________________

(число, месяц, год)                               (подпись разборчиво или штамп)

Штамп магазина