10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Отопительные панели          СТЕП-250/0,59 х 0,59

СТЕП-250/0,70 х 0,70

СТЕП-250/0,96 х 0,52

СТЕП-250/1,20 х 0,40

СТЕП-250/1,50 х 0,33

СТЕП-250/1,80 х 0,28

СТЕП-340/1,20 х 0,59

СТЕП-340/1,50 х 0,47

СТЕП-340/1,80 х 0,39

СТЕП-500/1,40 х 0,70

СТЕП-500/1,80 х 0,59

СТЕП-800/1,80 х 0,59

СТЕП-340 П/1,20 х 0,59

СТЕП-250 П/0,59 х 0,59

СТЕП-200/0,50 х 0,50 пол.

СТЕП-200/1,20 х 0,40 пол.

Изготовлен, принят ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска                        	Представитель ОТК______________________

(подпись)

Дата продажи                                        ________________________________________

(Штамп магазина, подпись продавца)

# Паспорт

# и руководство

по эксплуатации

Отопительные инфракрасные

низкотемпературные панели

СТЕП

ТУ 3468-002-54683805-2013

- ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ.

  - Прежде чем приступить к установке и эксплуатации отопительной панели СТЕП, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом.

- НАЗНАЧЕНИЕ.

  - Отопительные инфракрасные низкотемпературные  панели СТЕП предназначены для обогрева рабочих мест, жилых и служебных помещений, в том числе помещений с повышенной влажностью или запыленностью.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ.

  - Отопительные панели соответствуют требованиям ГОСТ Р 52161.2.30 и техническим условиям  ТУ 3468–002–54683805-2013

  - Сертификат соответствия РОСС RU.МХ11.В00241 от 04.02.2013 г. действителен по 04.02.2016 г.

  - Отопительные панели СТЕП используются при номинальном напряжении сети ~220В

  - Исполнение тропическое – УХЛ 3.1  по ГОСТ 15150.

  - Обогреватели выпускаются в металлическом корпусе.

  - Степень защиты - IP66.

  - Класс защиты – I

  - Класс энергоэффективности – «В»

  - Средний срок службы не менее 25 лет.

- КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ.

- Отопительная панель СТЕП – 1 шт.

- Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

- Евроупаковка – 1шт.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ.

  - ВНИМАНИЕ: При установке отопительной панели СТЕП необходимо произвести заземление корпуса обогревателя (желто- зеленый или черный провод).

  - Подключение обогревателя к электросети (220В) производится к двум другим проводам на выводе панели через УЗО с током утечки не более 30 ma.

  - Запрещается: допускать механические повреждения, вмятины или пробои на рабочей поверхности обогревателя.

  - Запрещается: погружение обогревателя в воду или обильное поливание обогревателя водой, содержащей едкие и химически активные реагенты.

  - Запрещается: накрывать одеждой, тканями и другими материалами.

  - Запрещается : разбирать, вскрывать и высверливать клепки.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ.

## Рекомендуется устанавливать обогреватели на стену или потолок, соединяя их параллельно в единые цепи. Дополнительно, в последовательную цепь питания секции обогревателей, рекомендуется устанавливать комнатный терморегулятор для поддержания заданной температуры воздуха в помещении.

  - Мощность и количество панелей зависят от теплоизоляции помещения и  в среднем  составляет

80 Вт/1м2

  - Отопительные панели не требуют постоянного надзора и техобслуживания при эксплуатации.

- УСТРОЙСТВО  ОБОГРЕВАТЕЛЯ.

  - Обогреватель состоит из металлического корпуса с антикоррозийным покрытием. С боковой стороны расположены выводы электронагревательного элемента и вывод заземления корпуса (желто-зеленый или черный провод). Внутри корпуса вдоль лицевой поверхности равномерно распределен резистивный нагревательный элемент. Тыльная поверхность покрыта слоем отражающей теплоизоляции и закрыта стальной крышкой с антикоррозийным покрытием.

- ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ.

  - Обогреватель следует хранить в упаковке в закрытых помещениях с вентиляцией при температуре от -50°С до +40°С с относительной влажностью до 80%.

- ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

  - Изготовитель, производственная компания ООО «СофтТерм», предоставляет гарантию на стеновые и потолочные панели в течение 12 (двенадцать) лет, на половик в течение 2 (двух) лет со дня продажи, при условии соблюдения покупателем всех положений и правил, изложенных в Руководстве по эксплуатации. Гарантия распространяется исключительно на материалы и производственные дефекты.

  - Изготовитель (Продавец) обязуется в течение гарантийного срока производить ремонт или замену деталей, вышедших из строя по вине Изготовителя. Продолжительность гарантийного ремонта или замены от 1 до 10 дней.

  - Условия гарантийных обязательств утрачивают силу, если изделие или деталь вышли из строя по вине Потребителя (Покупателя), в случае если:

- Произведено изменение в конструкции или схеме, несогласованное с изготовителем;

- Ремонт производился покупателем или третьими лицами;

- изделие подвергалось механическим ударам, деформациям, воздействию повышенной температуры, огня, погружению в воду или обильному поливанию обогревателя водой, содержащей едкие и химически активные реагенты жидкостей, производственной едкой пыли и аэрозолям;

- изделие подвергалось неосторожному обращению, применению не по прямому назначению, а также испытало другие неконтролируемые стихийные воздействия.

  - Претензии по гарантии принимаются только при наличии счета (чека) изготовителя, заполненного гарантийного талона и Руководства по эксплуатации с печатью производственной компании  ООО «СофтТерм», датой продажи, отметкой об установке и подключении.

  - Изделие, передаваемое в ремонтную службу, должно быть в чистом виде,  в полной комплектации и в упаковке.

Примечание: Фирма-изготовитель несет ответственность только за то, что отражено в настоящих гарантийных обязательствах, и не отвечает ни за какие-либо подразумевающиеся обязательства или договоренности. Фирма-изготовитель не несет ответственности за любые косвенные или прямые убытки, в том числе за любую потерю прибыли или экономии и не будет обязана удовлетворять какие бы то ни было претензии любых сторон.

  - В случае обнаружения неисправности следует обращаться на фирму-изготовитель по адресу:

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Заводская 8 «А», 
ООО «СофтТерм», телефон/факс: (83631) 4-38-24; 6-45-61; 66-4-66

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ.

Наименование: Отопительная панель СТЕП

Дата продажи______________________________________________________

(Штамп магазина, подпись продавца)

Описание дефекта______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ремонт (замена) произведен___________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (Организация, дата, подпись)